الفصل الأول

الدوس

DOS

(Disk Operating System)

يطلق اصطلاح دوس
(Dos) 
على نظام تشغيل الحاسب الشخصي وهو اختصار للعبارة
(Disk Operating System)
أي قرص نظام التشغيل . وقد ظهر هذا النظام عام 1981م مع الأجيال الأولى للحاسبات الشخصية . 
وقدرت مبيعات هذا النظام بأكثر من 170 مليون نسخه حتى نهاية عام 1996م 
كما أن عدد التطبيقات التي تعمل تحت هذه النظام بلغت عشرات الآلاف من البرامج والتطبيقات . 
وبالرغم من توفر نظم تشغيل وقوية مثل Windows إلا أن نظام Dos مازال يعمل بكفاءة في معظم التطبيقات . 
وعند بدأ تشغيل الحاسب ينشط مشغل الأقراص المرنة للبحث عن نظام التشغيل ، فإذا وجده بدون قرص مرن
فإن التنشيط يتجه مباشرة إلى القرص الصلب لتحميل نظام التشغيل . 
يجب ان تحتفظ بقرص مرن عليه نظام التشغيل لتشغيل الجهاز عن طريقه في حالة وجود فيروسات وأعطال في القرص الصلب . 
وتتكون البرامج اللازمة لتشغيل نظام MS-Dos من ثلاث برامج أساسية : 
1. ملف IO.SYS وهو يحتوي على التعليمات الخاصة بإدارة عمليات المدخلات والمخرجات . 
2. ملف MS-DOS.SYS وهو البرنامج الخاص بالتعامل مع برامج التطبيقات لمعالجة العمليات الحسابية والمنطقية . 
وهذان الملفات مخفيان ولا يظهروا عند عرض بقية الملفات حرصاً على سلامة التشغيل) 
3 . ملف COMMAND.COM وهو البرنامج الذي يتلقى الأوامر ويقوم بتوجيهها للتنفيذ. 
وعند تشغيل الجهاز تبحث وحدة التشغيل المركزية عن نظام التشغيل الذي سوف تستخدمه 
فيعطي الجهاز الأمر إلى وحدة تشغيل القرص المرن للبحث عن نظام التشغيل .

(تلاحظ دائما عند بداية تشغيل الجهاز صوت خاص يظهر من سواقة القرص المرن)
 وفي حالة عدم وجوده ينتقل البحث إلى القرص الصلب فيتم نقله إلى الذاكرة الأساسية لكي يتلقى الأوامر
ويعمل على تنفيذها . أي أن نظام التشغيل يكون بمثابة المرشد والمنسق لجميع عمليات الحاسب . 
ملاحظة : لا يتم تشغيل الجهاز إلا بتوافر البرامج الثلاث السابقة على القرص المرن أو الصلب .

لكتابة أي أمر لابد من
1 . التأكد من صحة إملاءه .
2 . ضغط الزر Enter من لوحة المفاتيح بعد كتابته .
وقد وضعت هذه الأوامر في جداول، كل جدول يحتوي على شرح مفصل لوظيفة هذا الأمر وطريقة كتابته ثم ضرب الأمثلة مع الصور( وهى فى المرفقات). 
قبل البدء: 
ملاحظات على طريقة كتابة الأوامر:
استخدمت الأقواس المربعة [ ] عن كتابة شكل الأمر وذلك للدلالة على أن مابينها اختياري، أي أنه يمكن كتابة مابين القوسين أو تجاهله

1- الأمر

Attrib

الوظيفة 
اختصار لـAttribute. 
ووظيفة هذا الأمر هي الإطلاع على خصائص ملف أو تغيير خصائص ملف. ولتوضيح هذا الأمر فإنه يمكنك الاطلاع على خصائص أي ملف من الويندوز أيضا وذلك عن طريق النقر بالزر الأيمن على الملف ثم اختيار خصائص Properties

الشكل
Attrib [+ added property] [file_path]
Attrib [ - deleted property] [file_path]
حيث أن: [+ added property] الخاصية المراد إضافتها إلى الملف. [- deleted property] الخاصية المراد حذفها من الملف. 
هناك أربع خصائص يمكن إضافتها أو إزالتها من أي ملف
R 
لخاصية القراءة فقط Read Only 
وفي هذه الحالة فان الملف لا يمكن تغييره أو محوه بالأمر Del مثلا.. وهذه الخاصية تعطي حماية ضد المحو الغير مقصود ولا ينبغي إعطاء هذه الخاصية لملف نرغب بتغييره من وقت لآخر.
A
لخاصية أرشيف Archive تكون هذه الخاصية مطلوبة عند استخدام الأمر backup لعمل نسخة احتياطية من الملف، وكذلك عند استخدام الأمر xcopy لنسخ ملفات مختارة. 
S 
للملفات الخاصة بنظام التشغيل System تستخدم هذه الخاصية لجعل الملف ضمن
ملفات نظام التشغيل DOS
H 
لخاصية إخفاء الملف Hidden تستخدم هذه الخاصية لإخفاء الملفات بحيث لا نستطيع رؤيتها من خلال الأمر Dir. ولكن ينبغي الحذر حيث أن بعض البرامج لا تستطيع العثور على الملفات المخفية. ونستخدم علامة الجمع + لإضافة احد هذه الخصائص الأربعة إلى الملف أو علامة الطرح - لإزالة أحد هذه الخصائص من ملف. [file_path]
مسار وامتداد الملف كاملا
أمثلة
لطباعة خصائص جميع الملفات الموجودة على القرص المحلي C نكتب الأمر
C:\> ATTRIP 
لجعل الملف qamoos.txt الموجود على القرص المحلي C للقراءة فقط نكتب الأمر 
C:\>ATTRIP +R c:\qamoos.txt 
نلاحظ عدم إمكانية التعديل في محتويات الملف وعدم إمكانية حذفه ، ولحذف هذه الخاصية نكتب 
C:\> ATTRIP -R c:\qamoos.txt 
وسنلاحظ إمكانية التعديل في محتويات الملف أو حذفه. 
لجعل الملف qamoos.txt الموجود على القرص المحلي C مخفي نكتب الأمر 
C:\> ATTRIP +H c:\qamoos.txt 
نلاحظ اختفاء الملف من القرص المحلي C 
ولحذف هذه الخاصية نكتب
C:\> ATTRIP -H c:\qamoos.txt 
وسنلاحظ ظهور الملف مرة أخرى. 
لجعل الملف qamoos.txt الموجود على القرص المحلي C أرشيف نكتب الأمر
C:\> ATTRIP +A c:\qamoos.txt 
ولحذف هذه الخاصية نكتب 
C:\> ATTRIP -A c:\qamoos.txt
لجعل الملف qamoos.txt الموجود على القرص المحلي C أرشيف نكتب الأمر 
C:\> ATTRIP +S c:\qamoos.txt 
ولحذف هذه الخاصية نكتب 
C:\> ATTRIP -S c:\qamoos.txt

2- الأمر

prompt
الوظيفة
يستخدم هذا الأمر لتغيير شكل علامة الاستعداد
الشكل
PROMPT [text]
حيث أن: [text] هو النص الذي نريد تغيير علامة الاستعداد له. والقائمة التالية تتضمن وصفا مختصرا للنصوص أو المعلومات التي يمكن تضمينها كعلامة استعداد للنظام
$Q جعل علامة الاستعداد عبارة عن الرمز =
$$ جعل علامة الاستعداد عبارة عن الرمز $
$T جعل علامة الاستعداد عبارة عن الوقت الحالي
$P جعل علامة الاستعداد عبارة عن السواقة الحالية والمسار الحالي $V جعل علامة الاستعداد عبارة عن رقم نسخة الدو
$N جعل علامة الاستعداد عبارة عن السواقة الحالية
$G جعل علامة الاستعداد عبارة عن علامة أكبر من
$L جعل علامة الاستعداد عبارة عن علامة أصغر من
$B جعل علامة الاستعداد عبارة عن الرمز

امثلة
لجعل علامة الاستعداد عبارة عن علامة الدولار نكتب الأمر كما ياتى :
C:\>PROMPT $T 
بالتأكيد ستلاحظ النتيجة بنفسك !
لجعل علامة الاستعداد تعبر عن الوقت الحالي نكتب الأمر :
C:\>PROMPT $T
لجعل علامة الاستعداد عبارة عن الرمز C:\= نكتب الأمر :
C:\>PROMPT $P$Q
3- الأمر
edit
الوظيفة
كتابة وتعديل وعرض ملف .
الشكل
EDIT file_name
لتعديل محتويات الملف MyFile.TXT الموجود مع المستندات على القرص C: (مع إنشائه على نفس المسار في حال عدم وجوده مسبقا)
نكتب الأمر :
C:>MYDOCUMENTS MyFile.TXT

4- الأمر
Dir
اختصار لـ Directory
الوظيفة
يستخدم هذا الأمر للبحث عن الملفات والفهارس وتقديم بيانات عنها. وهو أمر شهير يقوم بإظهار لائحة بالملفات والفهارس الفرعية ضمن الفهرس أو المصنف الحالي وإذا اتبع هذا الأمر بمسار ما فإن الحاسب سيظهر لائحة بأسماء الملفات والفهارس الفرعية الموضوعة في هذا المسار .
الشكل
DIR [drive] [path] [filename] [/p] [/w] [/a: file_attributes]
حيث أن:
[drive] لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه المجلد أو الفهرس المراد التعامل معه
[path] لتحديد مسار المجلد أو الفهرس إذا لم يكن هو المجلد الحالي
[/p] لعرض البيانات صفحة / صفحة
[/w] لعرض عدد كبير من البيانات مع حذف بعض التفاصيل
[/a ] لعرض ملفات ذات خصائص معينة
أمثلة
نكتب الأمر :
DIR *.TXT
لعرض جميع الملفات ذات الامتداد TXT والموجودة على القرص المحلي C

5- الأمر
find
الوظيفة
للبحث عن نص معين في ملف أو عدة ملفات .
الشكل
Find "text" [drive] [path] file_name
حيث أن: "text" النص المراد البحث عنه [drive] لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه المجلد أو الفهرس المراد التعامل معه [path] لتحديد مسار المجلد أو الفهرس إذا لم يكن هو المجلد الحالي
أمثلة
لطباعة جميع السطور الموجودة في الملف autoexec.bat والتي تحتوي على ""C: نكتب الأمر :
C:\>FIND "C:" autoexec.bat 
وللبحث عن وطباعة جميع أسماء الملفات الموجودة على الاسطوانة C: والتي تحتوي على "DOS" نكتب الأمر:
C:\>Find C:\ /S | FIND "DOS"

6- الأمر 
Help
الوظيفة

للإطلاع على معلومات حول أوامر نظام التشغيل أو أمر معين
الشكل 
HELP /H [COMMA]
حيث أن: /H لطباعة أكبر عدد من السطور المسموحة بالنسبة للجهاز الحالي [COMMAND] الأمر المراد الاستعلام عنه

أمثلة
للإطلاع على خصائص الأمر Dir اكتب الأمر ولاحظ النتائج
وللإطلاع على خصائص الأمر Format اكتب الأمر ولاحظ النتائج :
نفذ أيضا الأوامر التالية على حاسوبك لترى الفارق بينها :
C:\>HELP /H
C:\>HELP /H FORMAT
C:\>HELP FORMAT

الفصل الثاني

7- الأمر 
Label
الوظيفة
إنشاء أو تغيير أو حذف أو الإطلاع على عنوان الاسطوان
الشكل
LABEL [drive] [address]
حيث أن:
[drive] لتحديد اسم المشغل الذي نريد تغيير اسمه
[address] لتحديد الاسم أو العنوان الجديد للمشغ
أمثلة
لتغيير اسم القرص المحلي D: من Local Disk إلى اسمك
ستكتب :
C:\>LABEL D: my-name
قمت بتغيير اسم القرص المحلي E: في حاسوبي إلى الاسم
Baraa93
بالأمر :

ووجدت النتيجة التالية :

8- الأمر
Del
اختصار لـ Delete
الوظيفة
يستخدم هذا الأمر لمحو أي ملف يتم تحديد اسمه أو محو
مجموعة ملفات داخل مجلد يتم تحديد اسمه، مع ملاحظة
ان هذا الأمر يقوم بمحو جميع الملفات الموجودة على
الفهرس المذكور دون حذف الموجودة على الفهارس
الفرعية لهذا الفهرس
الشكل
[/p] DEL [drive] [path] file_name or directory_name
حيث أن
[drive]
لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه الفهرس
المراد التعامل معه
[path]
لتحديد مسار الفهرس إذا لم يكن هو الفهرس
الحالي
[/p] للتنبيه على حذف الملف قبل حذفه
أمثلة
مثال 1:
لحذف المستند QAMOOS.TXT الموجود على القرص المحلي C
اكتب الأمر التالي :
C:\>DEL QAMOOS1.TXT
وفي حالة عدم وجود الملف أو انه كتب بطريقة خاطئة
فسوف تظهر الرسالة التالية :

والتي تعني أن الملف غير موجود .
مثال 2 :
C:\>DEL QAMOOS
بفرض أن QAMOOS هو اسم لمجلد على القرص المحلي C
فانه ستظهر رسالة التنبيه التالية :

والتي تنبه على أن جميع الملفات الموجودة على الفهرس
QAMOOS
سوف تحذف والإجابة بنعم وتكون عن طريق الضغط
على الحرف Y سوف تؤدي إلى حذف جميع الملفات الموجودة
على هذا المجلد، والإجابة بلا وتكون عن طريق الضغط
على الحرف N تؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الأمر
9- الأمر
erase
الوظيفة
هذا الأمر له نفس وظيفة الأمر DEL، حيث يقوم بمحو أي
ملف يتم تحديد اسمه أو محو مجموعة ملفات داخل مجلد
يتم تحديد اسمه، مع ملاحظة ان هذا الأمر يقوم بمحو
جميع الملفات الموجودة على الفهرس المذكور دون حذف
الموجودة على الفهارس الفرعية لهذا الفهرس
الشكل
[/p] ERASE [drive] [path] file_name or directory_name
حيث أن :
[drive]
لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه الفهرس
المراد التعامل معه
[path]
لتحديد مسار الفهرس إذا لم يكن هو الفهرس
الحالي
[/p]
للتنبيه على حذف الملف قبل حذفه
C:\>ERASE QAMOOS1.TXT
لحذف المستند QAMOOS.TXT الموجود على القرص المحلي C
وفي حالة عدم وجود الملف أو انه كتب بطريقة
خاطئة فسوف تظهر الرسالة التالية :
File not Found
والتي تعني أن الملف غير موجود
C:\>ERASE QAMOOS
بفرض أن QAMOOS هو اسم لمجلد على القرص المحلي C:
فانه ستظهر رسالة التنبيه التالية:
All files in directory will be deleted!
Are you sure (Y/N)?
والتي تنبه على أن جميع الملفات الموجودة على الفهرس
QAMOOS
سوف تحذف والإجابة بنعم وتكون عن طريق الضغط
على الحرف Y سوف تؤدي إلى حذف جميع الملفات الموجودة
على هذا المجلد، والإجابة بلا وتكون عن طريق الضغط
على الحرف N تؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الأمر

10- الأمر
Copy
الوظيفة
وظيفة هذا الأمر هي نسخ ملف أو أكثر لمكان محدد
ويمكن استخدام هذا الأمر أيضا لضم مجموعة ملفات في
مكان واحد عن طريق نسخ مجموعة الملفات هذه داخل ملف واحد
ملاحظات :
عند نسخ أكثر من ملف، يقوم الدوس بطباعة كل اسم
ملف بينما يقوم بنسخة
عندما لا نحدد اسم الملف الناتج
resulted_file_name فان الدوس يقوم بطباعة ملف
بنفس اسم الملف الأصلي ونفس التاريخ والوقت ثم يتم
وضع الملف الناتج على الفهرس المحدد، أما إذا لم
يتم تحديد فهرس جديد أو سواقة جديدة بخلاف الفهرس
الحالي أو السواقة الحالية فانه يتوقف تنفيذ الأمر
copy وتظهر الرسالة التالية :
File cannot be copied onto itself
file (s) copied
والتي تعني انه لا يمكن نسخ الملف على نفسه
لا يقوم الأمر copy بنسخ الملفات ذات الحجم صفر
وبدلا من نسخها فهو يقوم بحذفها
الشكل
Copy file_name1 [[file_name2][file_name3]…]
resulted_file_name
أمثلة
مثال 1 :
C:\>COPY QAMOOS1.TXT QAMOOS2.TXT
يقوم الأمر السابق بنسخ الملف
QAMOOS1.TXT
إلى الملف
QAMOOS2.TXT
فإذا لم يكن الملف QAMOOS2.TXT موجودا
فانه يقوم بإيجاده وإذا كان موجودا فستظهر الرسالة
التالية :
Overwrite QAMOOS2.TXT (Yes/No/All)?
وتسأل عن إمكانية الكتابة على الملف QAMOOS2.TXT
فإذا تمت الإجابة بنعم Yes
فانه سوف يتم نسخ محتوى
الملف QAMOOS1.TXT
على محتويات الملف QAMOOS2.TXT
مع
حذف المحتويات السابقة
مثال 2 :
C:\>COPY QAMOOS1.TXT A:\C4arab
سيقوم الأمر السابق بنسخ الملف
QAMOOS1.TXT
إلى
المجلد C4arab
الموجود على القرص المرن في المحرك
A

مثال 3 :
C:\>COPY QAMOOS1.TXT+QAMOOS2.TXT REPORT
يقوم الأمر السابق بنسخ عدة ملفات إلى ملف واحد أي
ضمهم في ملف واحد اسمه REPORT. مع ملاحظة استخدام
علامة الجمع + كفاصل بين الملفات المطلوب ضمها في
ملف واحد
وفي الأمر السابق إذا حذف اسم الملف الناتج
PEPORT
على سبيل المثال، فان الدوس يقوم بضم الملفات على
ملف واحد باسم الملف الأول
مثال 4 :
C:\>COPY QAMOOS1.TXT+QAMOOS2.TXT REPORT
فانه يتم ضم الملفات المكتوبة إلى أول ملف
QAMOOS1.TXT
مثال 5 :
C:\>COPY *.TXT+*.REF *.DOC
يقوم هذا الأمر بنسخ كل أمر له الامتداد TXT على
الملف المناظر له (بنفس الاسم) ولكن بالامتداد REF
ليكون ملف جديد له نفس الاسم ولكن امتداده DOC 
فمثلا إذا كان هناك ملف باسم FILE1.TX وملف آخر باسم
FILE1.REF فاهم ينضموا في ملف واحد باسم
FILE1.DOC
مثال 6 :
C:\>COPY CON OUTPUT.TXT
عند الضغط على المفتاح
ENTER
يقوم الدوس بنسخ كل ما
نكتبه على لوحة المفاتيح إلى المستند
OUTPUT.TXT T
وعندما ننتهي ينبغي الضغط على المفتاحين CTRL+Z
لنشير إلى أننا نريد إنهاء الملف. يمكن أيضا إنهاء
الأمر بالضغط على المفتاح F6
مثال 7 :
COPY CON LPT1
الأمر السابق يقوم بطباعة كل ما يتم كتابته على لوحة 
المفاتيح على آلة الطباعة المتصلة بالمنفذ LPT1

الفصل الثالث

11- الأمر
CD
الوظيفة
اختصار لـ
Change Directory
يستخدم هذا الأمر لطباعة اسم الفهرس الحالي أو تغيير
الفهرس الحالي
الشكل
CD [..] CD [drive] [path]
حيث أن
[drive]
لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه الفهرس
أو المجلد المراد التعامل معه
[path]
لتحديد مسار الفهرس إذا لم يكن هو الفهرس
أو المجلد الحالي
[..]
تستخدم للانتقال إلى الفهرس الأب
Parent
Directory
أمثلة
C:\>WINDOWS>CD
:نتيجة هذا الأمر هي طباعة اسم الفهرس على النحو
التالي
C:\windows
C:\> WINDOWS >CD ..
نتيجة تنفيذ هذا الأمر هي الانتقال إلى الفهرس الأب
C:\>
وللانتقال إلى المجلد
qamoos
الموجود تحت القرص المحلي
C
نكتب
C:\>CD QAMOOS
:نتيجة تنفيذ الأمر هي
C:\>QAMOOS

12- الأمر
chdir
اختصار لـ
Change Directory
الوظيفة
يقوم هذا الأمر بنفس وظيفة الأمر 
CD
أي يقوم
بطباعة اسم الفهرس الحالي أو تغيير الفهرس الحالي
الشكل
CHDIR [drive] [path]
CHDIR [..]
حيث أن
[drive]
لتحديد اسم المشغل الذي يوجد عليه الفهرس
أو المجلد المراد التعامل معه
[path]
لتحديد مسار الفهرس إذا لم يكن هو الفهرس
أو المجلد الحالي
[..]
تستخدم للانتقال إلى الفهرس الأب
Parent
Directory
أمثلة
C:\>WINDOWS>CHDIR
نتيجة هذا الأمر هي طباعة اسم الفهرس على النحو
التالي
C:\windows
C:\> WINDOWS >CHDIR ..
نتيجة تنفيذ هذا الأمر هي الانتقال إلى الفهرس الأب
C:\>
وللانتقال إلى المجلد
qamoos
الموجود تحت القرص المحلي
C 
نكتب
C:\>CHDIR QAMOOS
:نتيجة تنفيذ الأمر هي
C:\>QAMOOS

منقول من موقع أبوفاطمة